ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

към Обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД по обособени позиции“

Обособена позиция № 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на кръвно-газов и електролитен анализатор

По настоящата обособена позиция № 1 участникът следва да оферира доставката на кръвно-газов и електролитен анализатор, съотвестващ на следните технически изисквания:

- Възможност за изследване на следните показатели: pH , pCO2 , pO2 , K+ , Na+ , Ca ++, Cl-, Glu, Lac , Hct ,   THb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, SO2m, tBili и деривати  HCO3- ,HCO3- std, TCO2, BE (B) (in vitro), BE(ecf) (in vivo), SO2c,THb(c), A-aDO2, pAO2,  RI,Ca(7.4),Anion gap(AG),P/F ratio,paO/pAO,Hct(c), O2ct, O2cap, CaO2 ,CvO2 ,CcO2 ,a-v DO2 , Qsp/Qt, P50

- Апаратът да работи с касетни модули, в които да са включени  всички необходими консумативи  за автоматично изработване на пробите, без необходимост от  допълнителна калибрация от оператор след поставяне на модула.

- Възможност за подаване на артериална, венозна и капилярна проба - от спринцовка, капилярка, вакутейнер.

- Минимален период за подмяна на модулите – не по-кратък от 30 дни, без специални изисквания за съхранение на модулите.

- Възможност за автоматично елиминиране на съсирек.

- Наличие на контролна карта за всеки измерван  показател.

- Възможност за въвеждане на корелационни коефициенти за сравнимост с друга измервателна техника или методика.

- Автоматични калибрации.

- Постоянна готовност за работа.

- Време за получаване на резултат : 40 сек. от подаването на пробата

- Минимум 5 специализирани унифицирани работни разтвора, за които апаратът да следи сам.

- Защита от биологично замърсяване.

- Подходящ софтуер, гарантиращ безпроблемна връзка с БИС и интернет.

- Вграден принтер и възможност за връзка с външен принтер

- Памет за резултати от пациентски проби и контролни отчети – минимум 5 000.

Обособена позиция № 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на интензивен респиратор, подходящ за деца и възрастни

По настоящата обособена позиция № 2 участникът следва да оферира доставката на интензивен респиратор, подходящ както за деца, така и за възрастни пациенти, съотвестващ на следните технически изисквания:

- Респираторът трябва да осигурява поток на свежи газове до 260 л/мин без необходимост от инсталация за сгъстен въздух.

- Техническите параметри, на които респираторът трябва да отговаря, са както следва:

- Честота на обдишване- 0-100 вдишвания/мин

- Съотношение I:E: 1:299; 49:1 (бифазно) 1:59; 5:1 други режими

- Инспираторно време: 0,1-10 сек

- Еднократен обем: 40-2500мл

- Инспираторно налягане: 0-100мбар

- Задаване на PEEP: 0-50mbar

- Подпомагане по налягане: 0..80 mbar

- Чувствителност на тригера: 0.1..20 л/мин, налягане 0.1..15 mbar, изключен [off] тригер /работа с два тригера/

- Апаратът следва да поддържа следните режими:

4.1. Режими на обдишване по налягане:CPAP , PCV , P-A/C, PC-SIMV , PSV , бифазна вентилация, APRV

4.2. Режими на обдишване по обем:VCV, V-A/C, VC-SIMV, PLV (вентилация с ограничено налягане)

4.3. Режими на неинвазивна вентилация:CPAP, PSV,P-A/C, PC-SIMV, beLevel, APRV

5. Апаратът трябва да притежава протокол за автоматично раздишване на пациента

6. Параметрите, които апаратът трябва да мониторира и визуализира, са както следва: PPeak, PMean, PPlateau, PEEP, Rate, Tinsp, Texp, I:E, VtInsp, MVInsp, Vtexp, MVexp, Leak, Flow , Leak%, iO2, FlowInsp Peak, FlowExp Peak, Vtinsp/kg, Vtexp/kg , Pulse, SpO2, inCO2, et CO2, %Spont, Tinsp/Ttot

7. Респираторът следва да предоставя възможност за обдишване на новородени.

Оферираната апаратура и по двете обособени позиции следва да отговаря на всички международни стандарти и изискванията на ЗМИ.